# ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

# Белгородский государственный технологический университет

- им. В.Г. Шухова

- Кафедра архитектуры

- Утверждено

- научно-методическим советом

- университета

# Проект общественного здания с зальным помещением.

- Методические указания к выполнению  курсового проекта для студентов специальности 270301 – Архитектура

# Белгород

# 2011

# Составители:

# Коврижкина О.В., ст. преподаватель

# Ефремова Н.В., ст. преподаватель

# Рецензент:

# Радоминова Н.П.,  нач. архитектурной  группы ООО «Белгородгражданпроект»

# Член Союза архитекторов России.

# Введение.

Методические указания и задания предназначены для разработки студентами 2 курса по дисциплине «Архитектурное проектирование» курсового проекта на тему:

- выставочный павильон;

- база для отдыха в горах;

- дискотека;

- кафе;

- пристань на реке и другие.

Общественные здания с зальным помещением являются распространенными объектами в жилой застройке города, загородных территориях,  в парковых зонах.  На транспортных магистралях возводятся пристани, автостанции.

В данном задании курсового проекта усложняется внутренняя функция, решается внешний облик с учетом назначения и внутренней планировки, осуществляется связь с окружающей средой. При этом применяются знания, полученные в результате изучения смежных дисциплин по объемно-пространственной композиции (организация открытого пространства с разработкой объемной доминанты, композиционное сопоставление закрытых контрастных пространств).

Смежные дисциплины используют две формы сотрудничества. Во-первых, выполнение задания, оказывающего косвенное влияние на овладение методикой проектирования, по смежному предмету параллельно с архитектурным проектированием. Во-вторых, непосредственное участие смежной дисциплины в разработке архитектурного проекта.

Кафедра конструкций непосредственно участвует в проектировании, консультирует выполнение чертежей, планов, разрезов сооружения на стадии утверждения эскизов, вычерчивания в карандаше и окончательного оформления чертежей.

- Цель и задачи курсового проектирования.

Цель данного задания – научить студентов решать задачи объемно-планировочной организации сооружения с усложненной функцией и доминирующим пространством зального типа.

# Задачи:

- изучить отечественный и зарубежный опыт строительства и архитектуры сооружений с зальным помещением;

- изучить конкретную градостроительную ситуацию с возможностью размещения проектируемого объекта;

- сформировать общие представления о композиционных, художественных и функционально-конструктивных особенностях и закономерностях проектирования объекта;

- разработать планировочное решение с учетом конкретных функциональных требований;

- выбрать конструктивное решение, наиболее соответствующее объемно-пространственной композиции и архитектурному образу здания;

- овладеть основными принципами, методами, средствами проектирования подобных объектов.

2. Основные требования к выполнению задания.

# Состав и габариты помещений:

- зальное помещение----------------------------------------------------350-500 кв. м.

- вестибюль с тамбуром -------------------------------------------------------60 кв. м.

- гардероб -------------------------------------------------------------------------30 кв. м.

- санузлы (с шлюзами) -------------------------------------------------10+10     кв. м.

- административное помещение ----------------------------------------------10 кв. м.

- подсобное помещение (хранилище и др.)---------------------------20-40   кв. м.

- открытая или полуоткрытая площадка, являющаяся

продолжением зального помещения------------------------------120-150   кв. м.

# Общая площадь здания (без открытой площадки)-----------490-610  кв. м.

# Высота зала – 4-8 м, высота остальных помещений 3,0- 3,6 м.

Отметка пола первого этажа должна быть поднята над уровнем земли не менее чем на 0,5 м.

# Планировочные требования, функциональное зонирование.

Планировочное решение объекта выполняется с учетом объединения определенных групп помещений в функциональные зоны:

- вестибюльная группа включает вестибюль с тамбуром, гардероб, санузлы, кассы;

- административная группа состоит из помещений для администрации;

- основная функциональная зона с зальным помещением включает непосредственно зал,  открытые или полуоткрытые площадки и подсобные помещения.

Общественное здание с зальным помещением используется круглогодично и проектируется с тамбурами (помещения, отделяющие наружное и внутренние пространства). Расстояния между дверьми в тамбурах не менее 1,5 м. Входные двери открываются наружу в целях противопожарной безопасности.

Планировочное решение вестибюля  должно обеспечивать удобные связи с остальными группами: с зальным помещением, гардеробом, санитарными узлами и административными помещениями. Гардероб размещается непосредственно в вестибюле или в виде отдельного помещения при нем с проемом для приема и выдачи одежды. Его глубина не должна превышать 5 метров. Траектория передвижения потоков людей должна обеспечить удобную ориентацию в вестибюле, исключить пересечение движения.

В зависимости от назначения здания зальное помещение может быть запроектировано в одном или двух уровнях. В проекте должны быть решены также вопросы освещения (искусственного, естественного) и  оптимального обзора.

# Материалы и конструкции.

Материалом конструкций общественного здания с зальным помещением может быть: дерево, металл, кирпич, железобетон, естественный камень, искусственные строительные материалы. Конструкции покрытий следует выбирать соответственно масштабу здания и его назначения.

В общем решении зала определяющее значение имеет форма плана, выбор которой диктуется общей композицией сооружения и его функцией, технологическими требованиями, конструктивными возможностями покрытия, а также градостроительной ситуацией, влияющей на объемные характеристики здания.

Наиболее часто встречающаяся конфигурация плана - прямоугольник, круг, квадрат, реже - эллипсовидные и подковообразные планы. С появлением большого числа новых конструктивных систем покрытий стал применяться принцип произвольного плана, который позволяет осуществить любую планировочную организацию помещений, не сдерживаемую формой плана и заранее заданной конструктивной схемой.

Здания со свободным планом наиболее эффективны, когда в них применяется трансформация. Произвольный план пластически обогащает внутреннюю и внешнюю структуру сооружений.

В общественных зданиях массового строительства для покрытий зальных помещений применяются преимущественно традиционные плоскостные конструкции: настилы, балки, фермы, рамы, арки. Их работа основана на использовании внутренних физико-механических свойств материала и на передаче усилий в теле конструкций непосредственно на опоры.

Другая система покрытий зальных помещений - пространственные конструкции - в корне отличается от плоскостных конструктивных систем как по принципу их конструктивной работы, так и по своим пластическим характеристикам. В строительстве пространственные конструкции могут быть разбиты на следующие группы: пространственные решетчатые конструкции; складчатые; оболочки; конструкции из пространственно искривленных поверхностей; висячие покрытия; конструкции из тросов (вантов), ткани или тонких листов металла.

Особенностью пространственных решетчатых конструкций является то, что они состоят из большого количества отдельных стержней, соединяющихся друг с другом под разными углами с помощью специальных соединительных элементов. В результате образовываются пространственные решетки – структуры как прямолинейные, так и криволинейной формы и позволяют перекрыть огромные пролеты (100-200 м.). С помощью складчатых конструкций можно перекрывать прямоугольные, трапециевидные, секторообразные и другие формы помещений.

Бетон – пластический материал используется в криволинейных конструкциях – оболочек. Они характеризуются прочностью материала и малой толщиной (4-6 см).

В строительстве используются оболочки двоякой кривизны, которые могут быть образованы с помощью прямых линий. Наиболее распространены гиперболические параболоиды и седлообразные поверхности.

Освоение металла как строительного материала привело к применению вантовых конструкций, в которых основные несущие элементы – тросы; они могут быть подвешены к опорам, расположенным друг против друга, или к замкнутому контуру.

# Состав проекта.

# Проект выполняется в виде рабочего макета и чертежа, который включает:

- фасад  М 1:25, 1:50;

- разрез М 1:50, 1:100;

- план М 1:100, 1:200;

- генплан М 1:400, 1:500.

Графическая часть проекта состоит из вычерчивания в карандаше, обводки тушью   основных проекций с  применением архитектурной графики (отмывка, линейная графика).

Рабочий макет выполняется из чертежной бумаги или картона на подмакетнике    в масштабе 1:200 с разработкой окружающей среды.

# Методические указания к выполнению проекта.

# Разработка проекта состоит из следующих этапов:

- выдача задания и вводная лекция;

- выбор градостроительной ситуации и ознакомление с ее специфическими характеристиками: характером  рельефа, преобладанием направления ветра (роза ветров), с наличием естественных зеленых насаждений и естественных и искусственных водных устройств;

- исследование транспортных  путей и пешеходных связей, их направление;

- выявление особенностей окружающей застройки.

На основании изучения литературных источников и зарубежного и отечественного опыта проектирования сооружений с зальными помещениями выполняется реферат, в котором отражаются полученные знания и выбирается тема.

Итогом первого этапа является графическая клаузура, отражающая целостное первоначальное представление о проектируемом объекте.

На следующем этапе студенты приступают к творческому поиску в виде эскизирования вариантов  на выбранную тему: разрабатывается рабочий макет и эскиз проекта, включающий все необходимые проекции: план, фасад, разрез, генплан. Эскиз выполняется на натянутой на подрамник бумаге, в котором уточняется композиция листа и характер графики.

На последнем этапе после утверждения выбранного преподавателем  варианта осуществляется графическое выполнение проекта на новом листе натянутой бумаги в карандаше с соблюдением композиции, уточнением основных размеров,   масштабов проекций и всех необходимых надписей. Затем производится обводка тушью, отмывка (покраска, линейная графика).

Параллельно с графическим чертежом выполняется чистовой вариант макета с детализацией элементов  объемно-пространственного решения  объекта и окружающей среды.

# Время выполнения задания – 6 недель.

В приложениях Г и Д  к данному методическому пособию использованы работы студентов специальности «Архитектура» (290100)  кафедры архитектуры и дизайна Белгородского Государственного Технологического Университета им. В.Г. Шухова.

# Приложение А. Последовательность выполнения проекта (выставочный павильон).

# Рисунок 1. Графическое изображение исходной градостроительной ситуации.

# Рисунок 2. Композиционно-планировочная схема.

Рисунок 3. Образно-ассоциативная модель выставочного павильона. Образные                             ассоциации, связанные с темой и ассоциативная модель павильона.

Рисунок 4. Пространственная структура выставочного павильона. Тектоническая     структура и взаимосвязь функциональных блоков.

# Рисунок 5. Пространственная модель

выставочного павильона.

# Рисунок 5. Планировочная модель выставочного павильона.

# Рисунок 6. Фасады выставочного павильона.

# Рисунок 7. Выставочный павильон в ЛЕНЭКСПО. Арх. Б. Левинзон.

Рисунок 8. Танцевально-концертный зал в парковой зоне Измайлово, Москва. Интерьер танцевального зала,  план 1 этажа. Арх. А. Андреев, Л. Шурыгин.

# Приложение Б.  Пространственные покрытия в архитектуре зданий.

Рисунок 9. Системы регулярной структуры: стержневые конструкции;  купол из трубчатых стержней; элементы перекрестно-ребристых покрытий; звездообразный купол из металлических стержней.

Рисунок 10. Конструкции «на пролет» - складки;    Рисунок 11. Цилиндрический свод.

складки  веерообразные; стрельчатые складки;     Короткие оболочки, цилиндрические складки трапециевидного сечения;                           оболочки.

складки прямоугольного сечения.

Рисунок 12. Покрытия на основе гипер-               Рисунок 13. Комбинированные покрытия.

болических  параболоидов.                                  Пример конструктивного решения плава-

тельного бассейна в г. Вуппертале

(Германия).

Рисунок 14. Висячие конструкции:                        Рисунок 15. Пневматические конструкции:

Цилиндрическое висячее покрытие;                      оболочки; оболочка цилиндрического типа;

седлообразное покрытие; складчатое                    оболочка сферического типа; пневмолинзы;

висячее покрытие; подвесное покры-                  пневматический купол.

тие с поперечной вантовой системой.

# Рисунок 16. Консольно-подвесные покрытия; однопоясные висячие покрытия.

Приложение В. Примеры архитектурных решений сооружений с зальным помещением (студенческие работы).

Приложения Г. Макеты архитектурных сооружений с зальным помещением (студенческие работы).

# Список литературы.

1. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений: Учеб. для вузов. – М.: Стройиздат, 1985. – 543 с.

2. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования. – М.: Стройиздат, 1970. – 214 с.

3. Степанов А.В. и др. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов. – М.: Стройиздат, 1993. – 256 с.

4. Основы архитектурной композиции и проектирования/ Под общ. Ред. А.А. Тица – Киев: Вища школа, 1976.